TR38L1接线手册

Ver 1.0

目  录

1. 主要功能简介	1

2. TR38L1主要接口介绍	2

2.1  TR38L1单板接口图	2

2.2  TR38L1单板功能接口管脚定义	2

3.附录：各个接口基本接法	3

3.1 DIP1 电源接口	3

3.2 DIP1 网络接口	3

3.3 DIP2音频输入，音频输出	5

3.4 DIP3 灯光接口	5

3.5 使用灯板建议	6

# 1. 主要功能简介

当你需要个性化的网络摄像机产品，板级的网络视频模块是你最佳的选择。生产个性的红外网络摄像机，就那么简单：只需要打开摄像机的外壳，将网络视频模块固定，插上连接线，就可以轻松完成。

# 2. TR38L1主要接口介绍

## 2.1  TR38L1单板接口图

正面                                  背面

## 2.2  TR38L1单板功能接口管脚定义

DIP1：电源输入和网络接口

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | Rx- |
| 4 | Rx+ |
| 5 | Tx- |
| 6 | Tx+ |

DIP2：音频输入、音频输出接口

| 1 | 音频输出(兼容耳机或喇叭) |
| --- | --- |
| 2 | 音频输入(兼容麦克风或拾音器) |
| 3 | 音频地 |

DIP3：灯板接口

| 1 | 灯板负极 |
| --- | --- |
| 2 | 灯板正极 |

DIP4：IR-CUT接口

| 1 | IR-CUT连接1 |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT连接2 |

# 3.附录：各个接口基本接法

## 3.1 DIP1 电源接口

## 3.2 DIP1 网络接口

例一：直接用网线连接的方法

例二：先引出一个RJ45座，再使用交叉线和PC连接的方法

## 3.3 DIP2音频输入，音频输出

音频输出：负载阻抗R，功率P，P=1000/R

| R | P |
| --- | --- |
| 32Ω | 30mw |
| 16Ω | 62mw |

## 3.4 DIP3 灯光接口

## 3.5 使用灯板建议

| 灯板类型 | 灯珠数量 | 灯珠连接方式 | 灯芯大小/灯珠功率 | 灯板总功率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外灯板 | 6灯 | 串联 | ≥28mil | 5.4W-6.5W |  |
|  | 6灯 | 3 3并联 | ≥20mil | 2.7W-3.0W |  |
|  | 4灯 | 串联 | ≥28mil | 3.6W-4.2W |  |
|  | 4灯 | 2 2并联 | ≥20mil | 1.8W-2.1W |  |
|  | 2灯 | 串联 | ≥28mil | 1.8W-2.1W |  |
| 白光灯板 | 6灯 | 不支持串联 | / | / |  |
|  | 6灯 | 3 3并联 | ≥1W | 2.5W-3.0W |  |
|  | 4灯 | 2 2并联 | ≥1W | 1.7W-2.0W |  |
|  | 4灯 | 不支持串联 | / | / |  |
|  | 2灯 | 串联 | ＞2W | 3.3W-4.0W |  |
|  | 2灯 | 并联 | ≥1W | 1.6W-2.0W |  |
| 注： |  |  |  |  |  |
| 1、TR38L1主板LED接口输出电流为600±10%mA,输出电压11V以下； |
| 2、6灯以上的红外灯板建议灯珠必须并联使用，并联后的单路灯珠数量不超过6个； |
| 3、4灯及4灯以上的白光灯板建议灯珠必须并联使用，并联后的单路灯珠数量不超过3个。 |

# Text boxes

- 2  3  4 5 6

DIP1

12V电源

12V

地

3  4  5  6

DIP1

橙

白橙

绿

白绿

6

3

2

1

网络连接状况指示灯

1.TX+

2.TX-

3.RX+

4.NU

5.NU

6.RX-

7.NU

8.NU

RJ45 Pin脚

3  4  5  6

DIP1

交叉线

3  2  1

DIP4

音频地

音频输入

音频输出

12v  地

1  2

连接灯板负极到此脚

连接灯板正极到此脚