TH38M8接线手册

Ver 1.0

目  录

1. 主要功能简介	1

2. TH38M8主要接口介绍	2

2.1  TH38M8单板接口图	2

2.2  TH38M8单板功能接口管脚定义	2

3.附录：各个接口基本接法	4

3.1 DIP1 电源接口	4

3.2 DIP1 网络接口	4

3.3 DIP2音频输入，音频输出	5

3.4 DIP3 智能信号控制接口	6

3.5 DIP5 扩展接口	6

# 1. 主要功能简介

当你需要个性化的网络摄像机产品，板级的网络视频模块是你最佳的选择。生产个性的BMW变光网络摄像机，就那么简单：只需要打开摄像机的外壳，将网络视频模块固定，插上连接线，就可以轻松完成。

# 2. TH38M8主要接口介绍

## 2.1  TH38M8单板接口图

单板后面接口图                          单板前面接口图

## 2.2  TH38M8单板功能接口管脚定义

DIP1：电源输入和网络接口

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | Rx- |
| 4 | Rx+ |
| 5 | Tx- |
| 6 | Tx+ |
| 7 | ACT+ |
| 8 | ACT- |

DIP2：IR-CUT接口

| 1 | IR-CUT连接1 |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT连接2 |

DIP3：智能信号控制接口

| 1 | 预留接口（未使用） |
| --- | --- |
| 2 | 输出信号控制补光灯 |

DIP4：音频输入、音频输出接口

| 1 | 音频输出 |
| --- | --- |
| 2 | 音频输入 |
| 3 | 音频地 |

DIP5：扩展接口

| 1 | GPIO0_4 |
| --- | --- |
| 2 | UART2_TXD |
| 3 | UART2_RXD |
| 4 | UART1_TXD |
| 5 | UART1_RXD |
| 6 | GND |

# 3.附录：各个接口基本接法

## 3.1 DIP1 电源接口

## 3.2 DIP1 网络接口

例一：直接用网线连接的方法

例二：先引出一个RJ45座，再使用交叉线和PC连接的方法

## 3.3 DIP2音频输入，音频输出

音频输出：负载阻抗R，功率P，P=1000/R

| R | P |
| --- | --- |
| 32Ω | 30mw |
| 16Ω | 62mw |

## 3.4 DIP3 智能信号控制接口

（1）接BMW补光灯板时

## 3.5 DIP5 扩展接口

（1）音频功放控制IO

# Text boxes

- 2  3 4 5 6 7 8

DIP1

12V电源

12V

地

白绿

3  4  5  6  7  8

DIP1

绿

橙

白橙

6

3

2

1

网络连接状况指示灯

1.TX+

2.TX-

3.RX+

4.NU

5.NU

6.RX-

7.NU

8.NU

RJ45 Pin脚

3  4  5  6  7  8

DIP1

交叉线

1  2  3

DIP2

音频输出

音频输入

音频地

12v  地

1  2

连接BMW补光灯板时，输出智能信号控制灯板

音频功放控制IO

1   2   3   4   5   6