TW50B3接线手册

Ver 1.0

目  录

1. 主要功能简介	1

2. TW50B3主要接口介绍	2

2.1  TW50B3接口图	2

2.2  TW50B3功能接口管脚定义	2

3. 附录：各个接口基本接法	4

3.1 DIP1 电源接口	4

3.2 DIP9 灯板控制信号输入输出接口	5

3.4 DIP4 电池接口	5

# 1. 主要功能简介

当你需要个性化的网络摄像机产品，板级的网络视频模块是你最佳的选择。生产个性的红外网络摄像机，就那么简单：只需要打开摄像机的外壳，将网络视频模块固定，插上连接线，就可以轻松完成。

# 2. TW50B3主要接口介绍

## 2.1  TW50B3接口图

背面接口图                      正面接口图

## 2.2  TW50B3功能接口管脚定义

DIP1：电源输入接口

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |

DIP2：WIFI天线接口

连接WIFI天线

DIP3：音频输出接口

| 1 | 扬声器正极 |
| --- | --- |
| 2 | 扬声器负极 |

DIP4：电池预留接口

| 1 | 电池正极 |
| --- | --- |
| 2 | 电池负极 |

DIP5：Reset功能按键

复位功能按键

DIP6：TF卡插口

TF卡插口

DIP7：音频输入接口

| 1 | 音频输入信号 |
| --- | --- |
| 2 | GND |

DIP8：IR-CUT接口

| 1 | IR-CUT连接1 |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT连接2 |

DIP9：灯板控制信号输入输出接口

| 1 | 红外灯正极 |
| --- | --- |
| 2 | 白光灯正极 |
| 3 | 红外/白光负极 |

# 附录：各个接口基本接法

## 3.1 DIP1 电源接口

## 3.2 DIP9 灯板控制信号输入输出接口

推荐使用灯板：

| 灯板类型 | 灯珠数量 | 灯珠连接方式 | 灯芯大小/灯珠功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双光灯板 | 4红外 | 4灯 | 4颗串联 | ≧28mil |
|  | 4白光 | 4灯 | 2颗并联 | ≧1W |

## 3.4 DIP4 电池接口

说明：接线如下图，晶振的规格为32.7KHZ_20ppm_12.5pF_3215；电池为RTC供电使用。

# Text boxes

DIP1

1   2

12V

地

12V/2A 电源

红外灯正极

白光灯正极

红外/白光负极