## NVR4.0 H.265系列36路网络录像机

| 序 | 规格指标 | TS8436M 4盘36路H.265+ NVR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统结构 | 嵌入式LINUX设计,纯硬解码,看门狗,硬盘存储,HDMI高清显示,IP网络视频接入; |
|  |  | 主处理器Hi3796MV200; |
| 2 | 视频输入 | 高清IPC接入,支持每路IPC双码流接入,支持自动搜索,自动添加,自动录像,自动预览,实现零调试; |
|  |  | 接入带宽256Mbps; |
| 3 | 视频输出 | 1路HDMI输出,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080,1440×900,1366×768,1280×1024, 1280×800,1024×768; |
|  |  | 1路VGA输出,与HDMI同源;分辨率:1920×1080,1440×900,1366×768,1280×1024,1280×800, 1024×768; |
|  |  | 支持多画面分割;1/2/4/6/8/9/10/16/25/36画面实时预览; |
|  |  | 支持Seetong客户端预览;支持APP秒连预览; |
| 4 | 录像分辨率 | 支持720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K; |
| 5 | 视频解码参数 | 支持H.265+/H.265/H.264解码; |
|  |  | NVR同步回放4路1080P或1路4K;Seetong客户端远程录像回放最多支持4路; |
| 6 | 音频 | 1路输入(2.Vp-p电平,1KΩ阻抗),支持连接拾音器;1路输出(线性电平,600Ω阻抗),支持连接功放喇叭;支持远程Seetong客户端的双向语音对讲功能,支持G.711编码和解码标准; |
| 7 | 存储管理 | 4个SATA接口,支持最大8TB的硬盘; |
|  |  | 支持定时录像,移动侦测,IO告警联动录像; |
|  |  | 支持外接USB存储设备(如普通U盘、移动硬盘)备份; |
| 8 | 用户管理 | 本地最大支持38个用户; |
| 9 | 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,支持10/100M/1000M自适应;预留1个RJ45以太网接口,支持10/100M自适应;支持TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,SMTP,GB28181等网络协议; |
| 10 | 外设接口 | 1个RS485接口,支持PELCO协议摇杆云台控制键盘;1个232串行接口;1个USB3.0,2个USB2.0接口,支持鼠标,USB升级,导入导出; |
| 11 | 报警接口 | 16路开关量输入,支持报警输入;4路继电器输出,支持警笛/警号; |
| 12 | 指示灯 | 支持电源,录像,网传3个状态指示灯;1个USB2.0接口; |
| 13 | 业务功能 | 支持预览/录像/转发/远程服务,支持告警联动,支持Seetong客户端远程监控软件;支持Seetong云服务; |
| 14 | 工作环境 | 温度:-10℃～+55℃,湿度:10%～90% RH; |
| 15 | 尺寸与重量 | 1.5U机箱,363×439×70mm,主机重量约4052g |
| 16 | 其它 | AC 100～240V(50/60Hz) ATX电源输入,主机功耗＜8W(不含硬盘);支持防雷,防静电. |

# Text boxes

具有丰富接口和强大功能的高清多功能型NVR，接入高清IP摄像机，提供预览+录像+回放等功能。支持手机监控，支持Seetong云服务，实现APP秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC ------- NVR ------ Seetong云-------Seetong客户端

IPC ----------------- NVR ------------ Seetong客户端

IPC ------- NVR ------ Seetong云-------Seetong APP

4/8盘,RS485/232,IO,音频,4K,H.265+,稳定 易用 极致