## NVR4.0 H.265系列32路网络录像机

| 序号 | 规格指标 | TS8232C5 2盘32 路H.265+ NVR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统结构 | 嵌入式LINUX设计,纯硬解码,看门狗,硬盘存储,HDMI高清显示,IP网络视频接入; |
|  |  | 主处理器Hi3536C; |
| 2 | 视频输入 | 高清IPC接入,支持每路IPC双码流接入,支持自动搜索,自动添加,自动录像,自动预览,实现零调试; |
|  |  | 接入带宽128Mbps; |
| 3 | 视频输出 | 1路HDMI输出,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080,1440×900,1366×768, 1280×1024,1280×800,1024×768; |
|  |  | 1路VGA输出,与HDMI同源;分辨率:1920×1080,1440×900,1366×768,1280×1024,1280×800,1024×768; |
|  |  | 支持Seetong客户端预览;支持APP秒连预览; |
|  |  | 支持多画面分割;1/2/4/6/8/9/10/16/25/32画面实时预览; |
| 4 | 录像分辨率 | 支持720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/4K; |
| 5 | 视频解码参数 | 支持H.265+/H.265/H.264解码; |
|  |  | NVR同步回放4路1080P或2路4MP或1路4K;Seetong客户端远程录像回放最多支持4路; |
| 6 | 音频 | 支持一个4pin脚的3.5mm的音频输入输出插孔；(1路输入3.3V/1KΩ阻抗,；2路输出2.8Vp-p/32Ωmin阻抗；1路GND)； 标准G.711,支持音视频录制;支持HDMI音频输出,支持Seetong客户端音视频预览和回放; |
| 7 | 存储管理 | 2个SATA接口,每个接口支持容量最大8TB的硬盘; |
|  |  | 支持定时录像,移动侦测联动录像; |
|  |  | 支持外接USB存储设备(如普通U盘、移动硬盘)备份; |
| 8 | 用户管理 | 本地最大支持16个用户; |
| 9 | 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,支持10/100/1000M自适应;支持TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,SMTP, GB28181等网络协议; |
| 10 | 外设接口 | 2个USB2.0接口(后置); 支持鼠标,USB升级,导入导出; |
| 11 | 前面板 | 支持电源,录像,网传3个状态指示灯; |
| 12 | 业务功能 | 支持预览/录像/转发/远程服务,支持告警联动,支持Seetong客户端远程监控软件;支持Seetong云服务; |
| 13 | 工作温度 | -10℃～＋55℃; |
| 14 | 工作湿度 | 10%～90%; |
| 15 | 其他 | DC +12V/4A电源输入,主机功耗≤3W(不含硬盘),尺寸335×253.5×50mm(宽×深×高),主机重量约1170g; |

# Text boxes

最易用的大众化、商业化32路嵌入式H.265 NVR；专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计，可接入高清IP摄像机，提供预览/录像/回放等功能；支持手机监控，支持Seetong云服务，实现APP秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式：

IPC --------- NVR ------ Seetong云-------Seetong客户端

IPC ------------------- NVR ------------ Seetong客户端

IPC --------- NVR ------ Seetong云-------Seetong APP

H.265+  4K  稳定 易用 极致